Акт ___.____.2020

контроля качества смонтированных конструкций резервуара

Вместимость резервуара 500 м3. Номер резервуара  9.1

Наименование объекта: Наименование вашего объекта капитального строительства

Мы, нижеподписавшиеся, представители:

Представитель лица ПАО «Застройщик»:

Руководитель проекта Иванов Р.С._____                                                                          _______________

(наименование, Ф.И.О. представителя, должность)

Представитель застройщика (технического заказчика, эксплуатирующей организации или регионального оператора) по вопросам строительного контроля:

Инженер строительного контроля 1 категории Яковлев С.И.________________________________

(наименование, Ф.И.О. представителя, должность)

Представитель лица, осуществляющего строительство:

Руководитель проекта АО «Генподрядчик» Кустов Д.И.____                                 ____                              _

(наименование, Ф.И.О. представителя, должность)

Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации:

Инженер отдела авторского надзора АО «Проектировщик» Смиронов В.В.                       __________

(наименование, Ф.И.О. представителя, должность)

Представитель лица, осуществляющего строительство, по вопросам строительного контроля: Инженер отдела строительного контроля АО «Генподрядчик» Петров В.В.                                       ____

Представитель строительной и монтажной организации:

Руководитель проекта ООО «Субподрядчик» Семенов А.Г.__________________________________

(наименование, Ф.И.О. представителя, должность)

.

1. Резервуар смонтирован в соответствии с проектом КМ

РЗС-500 (10430*6500)-ТПЛ ООО «Химсталькон-Инжиниринг»__                                                         _____

(номер проекта, организация-разработчик)

2. Геометрические параметры и форма резервуара соответствуют требованиям проекта КМ и СТО-СА-03-002-2009.

3. Контролю на герметичность подвергнуты монтажные сварные швы днища, стенки, шов стенки с днищем, шов между усиливающим листом патрубка или люка и днищем, шов между патрубком или люком и стенкой, шов между усиливающим листом патрубка или люка и стенкой, стыковые швы колец жесткости, места удаления сборочных приспособлений, радиальные швы опорного кольца, швы настила крыши, шов патрубка или люка с настилом крыши.

4. Радиографическому контролю подвергнуты монтажные сварные швы монтажного стыка стенки, швы днища на участке 250 мм от наружной кромки.

в соответствии с прилагаемыми схемами просвечивания и заключением радиографа.

На основании результатов осмотра и прилагаемых документов резервуар принимается для испытаний.

Приложения:

- Исполнительные схемы на днище защитное, решетка между днищами, днище основное, стенка основная, расположение конструкций на основной стенке, стенка защитная, расположение конструкций на защитной стенке, ветровое кольцо, кольцо жесткости, крыша, расположение конструкций на крыше, лестница на основной крыше, лестница на защитной стенке, площадка и стремянка пеногенератора, площадка пеногенератора основного резервуара, площадки на крыше козырек

с указанием фактических отклонений размеров и формы.

- Акты контроля на герметичность монтажных сварных соединений резервуара.

- Заключение о качестве сварных соединений по результатам радиографического контроля.

Подписи: _________________________________________________________________Иванов Р.С.

(подпись, Ф.И.О., дата)

Яковлев С.И.

(подпись, Ф.И.О., дата)

Кустов Д.И.

(подпись, Ф.И.О., дата)

Смирнов В.В.

(подпись, Ф.И.О., дата)

Петров В.В.

(подпись, Ф.И.О., дата)

Семенов А.Г.

(подпись, Ф.И.О., дата)