|  | ПРИЛОЖЕНИЕ В |
| --- | --- |
|  | СП 129.13330.2019 |
| Акт |
| о проведении приемочного пневматического испытания |
| напорного трубопровода на прочность и герметичность |
| Город |  |  | " |  | " |  |  |  | г. |
| Комиссия в составе представителей: |
| строительно-монтажной организации |
| (наименование организации, должность, фамилия, и.о.) |
| технического надзора заказчика |  |
| (наименование организации, должность, фамилия, и.о.) |
| эксплуатационной организации |  |
| (наименование организации, должность, фамилия, и.о.) |
| составили настоящий акт о проведении пневматического испытания на прочность и герметичность участка напорного трубопровода |
| (наименование объекта и номер пикетов на его границах) |
| Длина трубопровода |  | м, материал труб |  | , диаметр труб |  |  |
| мм, материал стыков |  |  |
| Значение внутреннего расчетного давления в трубопроводе Рр равно |  | МПа |
| Для испытания на прочность давление в трубопроводе было повышено до |  | МПа |  |
| и поддерживалось в течение 30 мин. Нарушений целостноститрубопровода не обнаружено. |
| После этого давление в трубопроводе было снижено до 0,05 МПа и под этим давлением трубопровод был выдержан в течение 24 ч. |
| После окончания выдержки трубопровода в нем было установлено начальное испыта- |
| тельное давление Рн = 0,03 МПа. Этому давлению соответствует показание подключенного |
| жидкостного манометра Рн = |  | мм вод. ст (или в мм кер. ст. - при заполнении |
| манометра керосином). |
| Время начала испытания |  | ч |  | мин, начальное барометрическое давление Рбн = |
|  | ммрт.ст. Под этим давлением трубопровод был испытан в течении |  | ч. По |
| истечении этого времени было замерено испытательное давление в трубопроводе Рк = |
|  | мм вод.ст. ( |  | мм кер. ст. ). При этом конечное барометрическое давление |
| Рбк = |  | мм рт. ст. |  |
| Фактическая величина снижения давления в трубопроводе |
|  | Р = ϒ(Рн- Рк) + (Рбн - Рбк) = |  | мм вод.ст., |  |
| что менее допустимого значения падения давления (ϒ =1 для воды и ϒ= 0,87 для керосина). |
| РЕШЕНИЕ КОМИССИИ |
|  | Трубопровод признается выдержавшим пневматическое испытание на прочность и |
| герметичность. |
| Представитель строительно-монтажной организации |  |  |
|  | подпись |  |
| Представитель технического надзора заказчика |  |  |
|  | подпись |  |
| Представитель эксплуатационной организации |  |  |
|  | подпись |  |